| INDICE : | OBJET DE L’EVOLUTION : | REDACTEUR : NOM ,DATE,VISA. | VERIFICATEUR : NOM ,DATE,VISA. | APPROBATEUR : NOM ,DATE,VISA. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Création de procédure | Groupe G1 24/11/98 | R.A.Q | Président |
| A | Mise en forme G1/G2A du 15/12/98 Travail en Groupe restreint | Michel BERNARD 18/12/98 A.VINCENT 27/06/99 | Patrice TRINTIGNAC 28/06/99 | Philippe GALLOIS 28/06/99 |
| B | Corrections après Relecture Direction | P.GALLOIS | Patrice TRINTIGNAC 25/08/99 | Philippe GALLOIS 25/08/99 |
| C | PIED DE PAGE | S GOUGEON 03/03/03 | AQEA Sylvère GOUGEON 03/03/03 | Président Q&A Emmanuel DEBENOIST 03/03/03 |
| D |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |

TABLE DES MATIERES

1.	OBJET DE LA RECOMMANDATION	3

2.	DOMAINE D’APPLICATION	3

3.	DOCUMENTS DE REFERENCE	3

4.	DEROULEMENT DE L’ACTIVITE	3

4.1.	Identification des objectifs du Diagnostic	3

4.2.	Visite du site	3

4.3.	Commentaire de visite	4

4.4.	Rapport de diagnostic	4

5.	GUIDE	4

6.	ENREGISTREMENT QUALITE	4

7.	INDICATEURS DE QUALITE	4

8.	ANNEXES	4

# OBJET DE LA RECOMMANDATION

Cette recommandation décrit les modes opératoires d’analyse et de synthèse des éléments composant l’existant sur le(s) plan(s) technique et/ou architectural et/ou financier et/ou environnemental.

Il s’agit d’établir un constat de l’état existant le plus précis possible.

# DOMAINE D’APPLICATION

Pour toute opération d’entretien, de réhabilitation/amélioration/restructuration, quelque soit le type et l’importance de la mission, il convient d’établir un diagnostic préalable à toute étude de conception ou de maîtrise d’œuvre.

Le diagnostic est une mission à part entière. Elle n’est pas incluse dans la mission de base (Loi MOP).

# DOCUMENTS DE REFERENCE

Norme ISO9001

MMQE

Glossaire IMP8700

# DEROULEMENT DE L’ACTIVITE

## Identification des objectifs du Diagnostic

En fonction de la mission confiée par le Maître d’Ouvrage, des hypothèses formulées par lui selon une utilisation envisagée du site concerné, il convient d’identifier les objectifs du Diagnostic.

Il s’agit d’organiser la collecte de différentes informations préliminaires:

cartographiques, descriptives, historiques, techniques, etc...,

Préparation matérielle :

- vérification du matériel photographique, d’appareil(s) de mesure, de plan(s) de site, de plan(s) de situation, de document(s) photographique(s). Les plans ne seront peut être pas fournis pas le Maître d’Ouvrage. Il y aura lieu de demander un relevé des existants.

## Visite du site

Lors de la visite du site, les actions suivantes seront menées :

- prise de photographies;

- relevé renseigné;

- constat visuel;

- enquête sur l’environnement immédiat.

## Commentaire de visite

A la suite de la visite du site, un commentaire de visite est communiqué au Maître d’Ouvrage établissant la validité des documents collectés et vérifiés in situ . Ce commentaire comporte la liste des documents vérifiés et des actions menées, ainsi que d’éventuelles informations complémentaires à l’analyse qu’il serait nécessaire de collecter ou de prévoir, par exemple : campagne de sondages, travaux de consolidation ou de préparation.

Ce commentaire de visite mentionne également les éléments pouvant conduire à redéfinir les objectifs du diagnostic et les hypothèses avancées par le Maître d’Ouvrage.

## Rapport de diagnostic

Lorsque l’ensemble des informations sur le site est collecté, une analyse de ces informations est réalisée, visant à circonscrire objectivement le site par la nature de ses composants.

Un rapport de diagnostic est rédigé faisant mention de renseignements portant sur l’état qualitatif :

- du sol et/ou

- de l’infra et de la superstructure et/ou;

- des ensembles architecturaux et/ou;

- des données foncières, économiques et/ou;

- d’organisations fonctionnelles et/ou;

- des dispositions environnementales;

et tout élément susceptible de répondre aux hypothèses formulées par le Maître d’Ouvrage, dans le strict cadre défini de la mission.

Le rapport de diagnostic valide les hypothèses formulées par le Maître d’Ouvrage quant à l’utilisation future du site concerné.

# GUIDE

Sans Objet.

# ENREGISTREMENT QUALITE

Contrôle du respect des exigences portées sur le contrat.

# INDICATEURS DE QUALITE

Néant.

# ANNEXES

Néant.